## Slide 1
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()
蓝牙扫描
获取BluetoothAdapter
BluetoothAdapter.startLeScan(LeScanCallback callback)
LeScanCallback.onLeScan(BluetoothDevice device, int rssi, byte[] scanRecord)
扫描
回调
使用ByteBuffer解析字节数组，转换成小端模式，根据数据类型遍历数组，数据格式为：长度+数据。0x08、0x09代表设备名。
子线程解析数据scanRecord
根据设备名过滤设备
缓存设备BluetoothDevice、rssi、deviceName、mac、scanRecord
解析厂商自定义数据
第一个字节是类型，OxFF代表厂商自定义的数据、第二个字节标识0xA8标识公司、第三个字节标识0x06标识公司、再通过设备名过滤设备
获取蓝牙类型、蓝牙版本、sn8、可否配网、是否已经配网、是否可以传输数据、
解析蓝牙协议

## Slide 2
配网流程
1、链接设备；2、获取SN；3、发送token；

## Slide 3
链接设备
获取蓝牙设备mac、配网SSID、设备类型、蓝牙版本
BluetoothAdapter.getRemoteDevice(String address)
根据mac获取远程设备
BluetoothDevice.connectGatt(Context context, boolean autoConnect,
BluetoothGattCallback callback)
SDK < 23
BluetoothDevice.connectGatt(Context context, boolean autoConnect,
BluetoothGattCallback callback,
int transport)
SDK >= 23
transport = BluetoothDevice.DEVICE_TYPE_LE 会 133 不用。
使用 BluetoothDevice.TRANSPORT_AUTO。
BluetoothGattCallback.onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status, int newState)
获取链接状态
链接成功：status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS && newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED
链接失败：status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS && newState == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED
或者
status != BluetoothGatt.GATT_SUCCESS
status != BluetoothGatt.GATT_SUCCESS的情况不重试，直接释放BluetoothGatt。
BluetoothGatt.GATT_SUCCESS && newState == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED的情况重试3次，先释放BluetoothGatt，再重新链接设备
失败
成功
每200ms执行一次BluetoothGatt.discoverServices()，如果10s内没发现服务则断开BluetoothGatt。10s内发现服务则移除200ms发现任务
发现服务
BluetoothGattCallback.onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status)
发现服务回调：
如果status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS则解析服务。否则重新连接BluetoothGatt。

## Slide 4
解析服务
解析服务：SERVER_UUID、WRITE_UUID、READ_UUID
通过SERVER_UUID BluetoothGatt.getService(UUID uuid) 获取 BluetoothGattService。
通过WRITE_UUID BluetoothGattService.getCharacteristic(UUID uuid)获取写入特征值BluetoothGattCharacteristic（有返回和无返回）。
通过READ_UUID BluetoothGattService.getCharacteristic(UUID uuid)获取读取特征值BluetoothGattCharacteristic。
通过读取特征值BluetoothGattCharacteristic.getDescriptors()
读取描述符BluetoothGattDescriptor。根据特征属性设置支持指示和支持通知BluetoothGattDescriptor.setValue(byte[] value)。同步BluetoothGatt，BluetoothGatt.writeDescriptor(BluetoothGattDescriptor descriptor)。
BluetoothGatt.setCharacteristicNotification(BluetoothGattCharacteristic characteristic,boolean enable)
解析通道：TRANSPORT_SERVER_UUID、TRANSPORT_WRITE_UUID、TRANSPORT_READ_UUID
通过TRANSPORT_SERVER_UUID BluetoothGatt.getService(UUID uuid) 获取 BluetoothGattService。
通过TRANSPORT_WRITE_UUID BluetoothGattService.getCharacteristic(UUID uuid)获取写入特征值BluetoothGattCharacteristic（有返回和无返回）。
通过TRANSPORT_READ_UUID BluetoothGattService.getCharacteristic(UUID uuid)获取读取特征值BluetoothGattCharacteristic。

## Slide 5
获取SN、交换Token、发送Wi-Fi信息、设备联网、APP在云端查找设备的注册信息
ConcurrentLinkedQueue
通过SERVER_UUID、WRITE_UUID获取需要写入的特征值，并开启通知。调用写入特征值的BluetoothGattCharacteristic.setValue(byte[] value)。再将特征值写入BluetoothGatt.writeCharacteristic(BluetoothGattCharacteristic characteristic)，获取写入状态返回值，如果写入不成功则重试30次，超过30次的话则释放链接。如果写入超过3s没回复，那么就重新写入。
通过BluetoothGattCallback.onCharacteristicChanged(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacteristic characteristic)获取写入特征值改变回调。获取对应特征值的uuid和value。如果uuid是READ_UUID，那么就是配网流程，首先进行密钥协商，APP生成公私密钥，将公钥和加密的key发送给蓝牙设备。
通过BluetoothGattCallback.onCharacteristicChanged(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacteristic characteristic)获取写入特征值改变回调。获取蓝牙设备返回的SN数据。